## Slide 1
NSF-MAP: Neurosymbolic Multimodal Fusion for Robust and Interpretable Anomaly Prediction in Assembly Pipelines
Chathurangi Shyalika, Renjith Prasad, Fadi El Kalach, Revathy Venkataramanan, Ramtin Zand, Ramy Harik, Amit Sheth
University of South Carolina AI Institute | Clemson University
[3조] 김주헌, 하현성
Notes: 안녕하세요. 오늘 발표할 논문은 "NSF-MAP: Neurosymbolic Multimodal Fusion for Robust and Interpretable Anomaly Prediction in Assembly Pipelines"입니다. 사우스캐롤라이나 대학교 AI 연구소와 클렘슨 대학교 연구팀이 공동으로 작성했고, 인공지능 분야 최상위 학회인 IJCAI 2025의 AI4Tech 트랙에 정식 게재된 논문입니다.

## Slide 2
01
서론: 문제 제기
1
단일 모달리티의 한계
센서 데이터 또는 이미지만 분석하는 기존 방식은 복합 변수가 작용하는 실제 공장 환경에서 이상 탐지에 한계
2
멀티모달 접근의 필요성
온도, 속도, 로봇 동작, 시각적 상태 등 여러 변수가 상호작용하므로 다양한 데이터 모달리티의 통합 분석이 필수
3
데이터셋의 극심한 희소성
시계열 센서 + 이미지를 동시에 포함하는 공개 제조 데이터셋은 전 세계에 단 하나만 존재
→ 제조 조립 라인에서 이상 탐지는 품질과 효율에 직결되는 과제이나, 단일 모달리티로는 놓치는 이상이 발생
Notes: 먼저 이 논문이 풀고자 하는 문제부터 말씀드리겠습니다. 제조 조립 라인에서 이상을 탐지하는 건 품질과 효율에 직결되는 중요한 과제입니다. 기존에는 센서 데이터만 분석하거나, 카메라 이미지만 분석하는 단일 모달리티 방식이 주를 이뤘는데, 실제 공장 환경에서는 온도, 속도, 로봇 동작, 시각적 상태 등 여러 변수가 복합적으로 작용하기 때문에 하나의 데이터만으로는 놓치는 이상 현상이 발생할 수 있습니다. 그래서 여러 종류의 데이터를 함께 활용하는 멀티모달 접근이 필요한데, 여기서 큰 문제가 하나 있습니다. 시계열 센서 데이터와 이미지를 동시에 포함하는 공개 제조 데이터셋이 전 세계적으로 거의 없다는 점입니다. 이 논문의 저자들도 조사 결과 해당 조건을 만족하는 데이터셋을 단 하나만 찾을 수 있었다고 밝히고 있습니다.

## Slide 3
02
논문의 목표와 핵심 기여
NSF-MAP Framework
1
Decision-level Fusion
시계열과 이미지를 결합하는 Decision-level Fusion 모델 제안
2
Transfer Learning
데이터 부족 상황의 과적합을 방지하기 위한 Transfer Learning 적용
3
Knowledge Infusion
공정 도메인 지식을 온톨로지로 구조화하여 모델 학습에 직접 반영
이 세 가지 방법론적 접근에 더해 멀티모달·아날로그 두 종류의 파생 데이터셋을 함께 공개하여 후속 연구 기반 마련
Notes: 이런 배경에서 이 논문은 세 가지 핵심 기여를 합니다. 첫째, 시계열과 이미지를 결합하는 Decision-level Fusion 모델을 제안합니다. 둘째, 데이터가 적은 상황에서 과적합을 방지하기 위해 Transfer Learning을 적용합니다. 셋째, 공정 전문가의 도메인 지식을 온톨로지로 구조화하여 모델 학습에 직접 반영하는 Knowledge-Infused Learning을 도입합니다. 이 세 가지를 결합한 것이 NSF-MAP이라는 프레임워크입니다.

## Slide 4
03
관련 연구
시계열-이미지 Fusion
• ES-TARFM (원격 탐사) • SRCNN+LSTM (공간/시간 패턴) • EHR + X-ray (의료) • MFGAN (제조 이상 탐지)
한계: 데이터 동기화 어려움, 해석 불가능성
Transfer Learning
• 산업 공정 이상 탐지 • 영상 감시 이상 분류 • 웹 서비스 KPI 이상 탐지 • VAE, GAT, Fuzzy 분류기 활용
한계: 도메인 불일치 시 성능 저하 문제
Neurosymbolic AI
• 지식 그래프 + GNN (사이버 보안, 전력망) • 산업 온톨로지 + 확산 모델 • 데이터 + 지식 그래프 결합
한계: 제조 멀티모달에 적용 사례 전무
→ 제조 멀티모달 데이터에 Neurosymbolic AI를 동시 적용한 연구는 이 논문이 최초
Notes: 관련 이전 연구는 크게 세 분야로 나뉩니다. 먼저 시계열-이미지 Fusion 분야에서는 원격 탐사의 ES-TARFM, 의료 분야의 전자 건강 기록과 X-ray 결합, 제조 분야의 MFGAN 등이 있었습니다. 그러나 이들은 데이터 동기화 어려움, 모델의 해석 불가능성 등의 한계가 있었습니다. Transfer Learning 분야에서는 산업, 영상 감시, 웹 서비스 등에서 사전학습 모델을 활용한 이상 탐지 연구가 있었으나, 도메인 불일치 시 성능 저하 문제가 과제로 남아 있었습니다. Neurosymbolic AI 분야에서는 지식 그래프를 활용한 이상 탐지가 사이버 보안이나 전력망 분야에서 시도되었지만, 제조 조립 공정에 멀티모달 데이터와 Neurosymbolic AI를 동시에 적용한 사례는 이 논문 이전에 없었다고 저자들이 명시하고 있습니다.

## Slide 5
04
방법: 데이터셋 소개
Future Factories Lab Dataset (USC)
조립 라인: 로봇 4대 + 컨베이어
조립 대상: 4개 부품 로켓 모형
수집 시간: 30시간, 166,000 레코드
센서 데이터: 포텐셔미터, 로드셀, 관절 각도, 컨베이어 온도 등 다중 센서 채널
이미지 데이터: 카메라 2대 동기화 촬영
이상 유형 분류
이상 유형 | 비율
No Anomaly (정상) | 54.72%
NoNose | 11.63%
NoNose, NoBody2 | 15.18%
NoNose, NoBody2, NoBody1 | 16.04%
NoBody1, NoBody2 등 | 합계 ~2.4%
이미지 필터링
21개 사이클 상태 중 로켓 부품이 명확히 보이는 구간은 Cycle 4 전체와 Cycle 9의 일부 구간 → 해당 구간만 필터링 후 ROI 크롭하여 이미지 데이터 사용
Notes: 사용한 데이터셋은 사우스캐롤라이나 대학교 Future Factories Lab의 공개 데이터셋입니다. 산업용 로봇 4대와 컨베이어로 구성된 조립 라인에서 4개 부품으로 이루어진 로켓 모형을 30시간 동안 조립하고 분해하면서 데이터를 수집했습니다. 1.95Hz의 샘플링 주기로 약 166,000개의 시계열 레코드를 수집했고, 각 레코드에는 포텐셔미터, 로드셀, 로봇 관절 각도, 컨베이어 온도 등 다양한 센서 변수와 함께 양쪽에서 동기화 촬영된 카메라 이미지가 매핑되어 있습니다. 의도적으로 부품을 제거하여 NoBody1, NoNose, NoBody2 등을 조합한 총 6가지 결함 유형을 만들었고, 정상 클래스를 포함한 7개 클래스 분류 문제로 평가합니다. 중요한 점은 로봇과 장비의 위치 때문에 로켓 부품이 카메라에 명확히 보이는 구간이 21개 사이클 상태 중 Cycle 4와 Cycle 9의 일부 구간으로 한정된다는 것이며, 그래서 이미지는 이 두 구간만 필터링하고 ROI 영역을 크롭해서 사용했습니다.

## Slide 6
05
방법: 전체 아키텍처
Image Data (Cycle 4, 9)
EfficientNet-B0 (Pretrained)
Image Features (fV)
Time Series Data (All Cycles)
Encoder
Decoder
TS Features (hT)
Decision Fusion [fV ; hT]
FC Layer + Classifier
Anomaly Prediction
Cycle State 4 & 9 (이미지 존재)
이미지 특징(fV)과 시계열 특징(hT)을 Concatenate하여 Fully Connected 레이어에 통과 → Decision-level Fusion
나머지 Cycle States (이미지 없음)
시계열 브랜치의 출력(hT)만 사용하여 분류 레이어를 거쳐 이상 유형 예측
Notes: 모델 아키텍처를 설명드리겠습니다. 이미지 브랜치에서는 사전학습된 EfficientNet-B0의 분류 레이어를 제거하고 이미지 특징 벡터 fV를 추출합니다. 시계열 브랜치에서는 Autoencoder 구조를 사용하는데, Encoder가 센서 데이터를 잠재 표현으로 압축한 뒤 Decoder가 다음 시점의 센서값을 재구성하며, 이때 Decoder의 재구성 출력 hT가 시계열 브랜치의 최종 출력이 됩니다. 사이클 상태 4번과 9번에서는 이미지 특징 fV와 시계열 출력 hT 두 벡터를 Concatenate(컨캔트네이트)해서 Fully Connected 레이어에 통과시키는 Decision-level Fusion을 수행하고, 이미지가 없는 나머지 구간에서는 시계열 브랜치의 출력 hT만 단독으로 사용합니다. 최종적으로 분류 레이어를 거쳐 다음 시점의 센서값과 이상 유형을 동시에 예측합니다.

## Slide 7
06
방법: P1 → P2 → P3 단계적 발전
P1
Decision-level Fusion
• 기본 Fusion 구조 • EfficientNet + Autoencoder • 특징 벡터 Concatenate • Cycle 4, 9에서만 Fusion
Accuracy: 72%
P2
+ Transfer Learning
• Encoder 사전 학습 후 가중치 동결 • Decoder만 Fine-tuning • 안정적 특징 추출기 역할 • 과적합 방지
Accuracy: 88%
P3
+ Knowledge Infusion
• Process Ontology 기반 패널티 • 센서 허용 범위 위반 시 손실 추가 • 도메인 지식이 학습 가이드 • 해석 가능성 확보
Accuracy: 93%
각 단계를 분리하여 기법별 기여도를 명확하게 검증하는 Ablation Study 설계
Notes: 이 논문의 핵심은 세 단계로 모델을 발전시키면서 각 기법의 기여도를 분리해서 보여준다는 점입니다. P1은 방금 설명한 기본 Fusion 구조로, Encoder와 Decoder를 end-to-end로 함께 학습합니다. P2에서는 Transfer Learning을 적용하여 먼저 학습된 Encoder의 가중치를 동결한 채 Decoder만 Fine-tuning합니다. 이렇게 하면 Encoder가 안정적인 특징 추출기 역할을 하면서 학습 시간 단축과 과적합 완화 효과를 얻을 수 있습니다. P3에서는 여기에 Process Ontology 기반의 Knowledge-Infused Learning을 추가하여 도메인 지식까지 학습 과정에 반영합니다.

## Slide 8
07
방법: Process Ontology
Dynamic Process Ontology 구조
센서/장비 정의 및 사양
센서-장비 간 관계 매핑
사이클 상태별 센서 정상 범위
상태별 이상 유형 연결
실험 환경 변경 시 동적 업데이트
온톨로지의 3가지 역할
1
학습 가이드 (Knowledge Infusion)
센서값이 정상 범위 안인데 이상 예측 → 패널티 범위 밖인데 정상 예측 → 패널티 → 손실 함수에 직접 반영
2
오분류 감지
예: Cycle 4에서 "NoNose" 예측 시 → 온톨로지 확인: NoNose는 Cycle 8부터 발생 → 오분류 자동 감지
3
설명 가능성 (Explainability)
어떤 센서가 이상의 원인인지? 해당 상태에서 어떤 동작 수행 중이었는지? → 사용자 수준 설명 제공
예시: Cycle State 4
R01 포텐셔미터 정상 범위: 6,000 ~ 8,000 예측값 3,000 → 범위 이탈 → 이상 감지 및 원인 설명 가능 "로봇 1의 그리퍼 센서가 비정상적으로 낮은 값을 보임"
Notes: Process Ontology는 공정 전문가의 지식을 구조화한 것입니다. 예를 들어 사이클 상태 4에서 R01 포텐셔미터의 정상 범위가 6,000에서 8,000이라는 정보가 저장되어 있습니다. 모델 학습 시 센서값이 정상 범위 안인데 이상으로 예측하거나, 범위를 벗어났는데 정상으로 예측하면 손실 함수에 패널티를 추가합니다. 이를 통해 데이터만으로 학습하는 것이 아니라 도메인 지식이 모델을 가이드하게 됩니다. 또한 예측 결과에 대해 어떤 센서가 이상의 원인인지, 해당 상태에서 어떤 동작이 수행 중이었는지 등을 설명할 수 있어 해석 가능성도 확보합니다.

## Slide 9
08
실험 결과
Model | Precision | Recall | F1-Score | Accuracy
B1 (Time Series) | 74% | 63% | 61% | 63%
B2 (Image)* | 97% | 97% | 97% | 97%
P1 (DLF) | 76% | 72% | 72% | 72%
P2 (DLF+TL) | 91% | 88% | 89% | 88%
P3 (DLF+TL+KIL) | 94% | 93% | 93% | 93%
* B2는 이미지가 있는 Cycle 4, 9 구간만 평가 (전체 공정 사용 불가)
80% / 20% Split 기준
60% / 40% Split 결과 비교
B1: 53% → P1: 64% → P2: 78% → P3: 83% (동일한 성능 향상 추세 확인)
Notes: 실험 결과입니다. 80대 20 분할 기준으로 시계열 단독 모델 B1은 정확도 63%, 기본 Fusion 모델 P1은 72%로 Fusion만으로는 기대만큼 큰 개선이 나오지 않았습니다. 그런데 Transfer Learning을 적용한 P2에서 88%로 크게 올라가고, Knowledge-Infused Learning까지 추가한 P3에서 93%를 달성합니다. 60대 40 분할에서도 동일한 경향이 확인되어 B1이 53%, P3가 83%로 일관된 우위를 보여줍니다.

## Slide 10
09
핵심 수치 해석
B1 (Time Series)
63%
P1 (Fusion)
72%
P2 (+Transfer Learning)
88%
P3 (+Knowledge Infusion)
93%
+9%p
+16%p
+5%p
핵심 발견
Transfer Learning이 Encoder를 안정화시키면서 Fusion의 효과가 비로소 발휘됨 (P1→P2: +16%p)
B2 (이미지 단독) 참고
B2 = 97% (매우 높음), 그러나 Cycle 4, 9 구간에서만 평가 → 전체 공정에서는 사용 불가한 구조적 한계
Notes: 이 결과에서 주목할 점은 각 단계별 성능 향상 폭입니다. P1에서 P2로 가면서 정확도가 72%에서 88%로, F1 스코어가 72%에서 89%로 16%p 가까이 크게 뛰는데, 이는 Transfer Learning이 Encoder의 과적합을 완화시키면서 Fusion 구조가 비로소 제 성능을 내기 시작한 것으로 해석할 수 있습니다. P2에서 P3으로의 향상 폭은 5%p 정도로 상대적으로 작지만, 도메인 지식 기반의 패널티가 잘못된 이상 분류를 줄여주기 때문에 실용적으로 중요한 개선입니다. 한편 이미지 단독 모델 B2는 97%로 매우 높은 수치를 보이지만, 이는 이미지가 존재하는 Cycle 4·9 구간만으로 평가한 결과이고 전체 공정에 적용할 수 없는 구조적 한계가 있다는 점을 함께 고려해야 합니다.

## Slide 11
10
의의와 한계
학술적 의의
멀티모달 Fusion + Neurosymbolic AI의 조합이 제조 분야에서 효과적임을 실증적으로 입증
Transfer Learning이 Fusion 모델의 과적합 문제를 해결하는 핵심 매개 역할
Process Ontology를 통한 해석 가능한 이상 예측 → Black-box 탈피
실제 FF Lab 테스트베드에 배포하여 현장 검증 수행
한계점
단일 데이터셋(FF Lab)에서만 검증 → 일반화 검증 필요
이미지 사용 구간이 Cycle 4, 9로 제한 → 전체 사이클 커버리지 부족
센서 범위 기반 패널티가 정적 → 동적 업데이트 전략 필요
실시간 배포 시 샘플링 속도 불일치 등 엔지니어링 과제 존재
향후 연구 방향
• 텍스트/비디오 등 추가 모달리티 통합 • 이미지를 온톨로지에 직접 통합 • 다른 제조 환경에 일반화 검증 • Dynamic Time Warping, Change-point detection 등 활용한 핵심 타임스탬프 포착
Notes: 마지막으로 이 논문에 대한 분석입니다. 핵심 인사이트는 서로 다른 모달리티를 단순히 합치는 것만으로는 충분하지 않고, Transfer Learning으로 각 브랜치를 안정화시킨 후 Fusion해야 효과가 제대로 나타난다는 점입니다. 단순 Fusion인 P1이 72%에 머문 점이 이를 잘 보여줍니다. 또한 도메인 지식을 손실 함수에 직접 반영하는 Knowledge Infusion 접근은 단순한 데이터 기반 학습의 한계를 보완하는 실용적 방법이라는 점도 의의가 있습니다. 한계점으로는 이미지를 활용할 수 있는 구간이 21개 사이클 상태 중 2개에 불과해 대부분의 시간은 결국 센서 데이터에 의존한다는 구조적 제약, 그리고 시계열과 이미지를 모두 포함하는 공개 제조 데이터셋이 현재 이 Future Factories 데이터셋 하나뿐이어서 다른 제조 환경에서의 일반화 검증이 아직 이루어지지 않았다는 점을 들 수 있습니다. 저희 팀의 프로젝트도 이 데이터셋을 활용한 멀티모달 이상 탐지를 주제로 하고 있어, 이 논문의 단계별 비교 실험 구조를 참고하여 진행할 계획입니다. 이상입니다. 감사합니다.

## Slide 12
Thank you
Thank you for your attention